Инструкция по замене сольвентных/экосольвентных чернил на биочернила INX Digital MegaINK BioMg, на принтерах

«MIMAKI» серий JV3, JV33, JV5

1.Слить старые чернила с танков (дозаливных картриджей).

2.Снять танки.

3.Залить в каждый танк 100-150мл. промывочной жидкости, которая использовалась со старыми чернилами.

4. Тщательно вымыть танки изнутри.

5. Слить промывочную жидкость из танков, остатки промывки впитать безворсовой салфеткой. Желательно при этом переворачивать танк, чтобы удалить промывку из всех полостей.

6. Установить танки на место.

7. Снять и промыть  сольвентом все фильтры. Установить фильтры на место.

8.Залить в танки по 100мл. промывочной жидкости, включить функцию «Fill up ink» 2 раза подряд. После этого слить остаток промывки, из танков повторив п.5.

9. Залить в танки по 100-150мл. промывочной жидкости «Bio MegaINK», включить «Fill up» промыть всю систему подачи чернил. После того, как закончится промывка в танках, слить её остатки из танков, покачивая их.

10. Залить биочернила «MegaINK» по 200мл. включить «Fill up» 2 раза подряд,

11.Наполнить при помощи шприца чернилами каждый демпфер до полного.

12.Сделать тест дюз. Если тест плохой, сделать «Fill up» ещё 1 раз.

13 Если возникли какие-то проблемы, сразу связывайтесь с сервисной службой компании Mediaprint (044) 453-4837.

ПРИМЕЧАНИЕ!!! Внимание!!! Биочернила имеют принципиально другую основу (растворители), чем сольвентные или эко-сольвентные чернила. Смешение разных типов чернил может привести к сворачиванию чернил (приобретают желеобразное состояние), что может усложнить процесс замены чернил. В связи с этим очень важно следить за тем, что бы все части связанные с прохождением чернил в принтере были тщательно промыты сначала промывочной жидкостью от смываемых чернил, затем от биочернил.